## Slide 1
Переработка отходов пластмасс в России
2017

## Slide 2
Главное за прошедший год
Ключевые факторы влияния
Отрасль сегодня в цифрах
Выводы
Содержание доклада

## Slide 3
Завод запущен в Твери в 2005г,
более 250 работающих
Переработано в 2016:
более 18 000 тонн
ПЭТ-бутылок
более 3 000 тонн отходов ПНД и ПП
Группа Компаний ЭкоТехнологии
Расположен в Ржеве, с 2008г
более 120 работающих
Производит:
Подвижные полы
Конвейерное оборудование
Мусоросортировочные
станции
Контейнеры для РСО
С 2010 года введено в эксплуатацию более 40 мусоросортировочных станций
и перегрузок

## Slide 4: События и Факты - 2016 vs 2017 МАКРОЭКОНОМИКА
  Корректировка цены на нефть (55 vs 34) на 62%
  Укрепление рубля на 35% в течение года
  Восстановление темпов инвестиций в ряде секторов (в т.ч. инфраструктурный и нефтегазовый сектора)
  Цены на первичные полимеры остаются на высоком уровне
Notes: Дописывает КР

## Slide 5: Рециклинг отходов пластмасс – тренды 2015-2016
Факторы, влекущие за собой повышение интереса к сегменту и усиление активности:
  Принятие 458 ФЗ и введение РОП
  Большинство «образователей» отходов научились их сортировать и продавать
  Ввод всё большого числа мусоросортирочных комплексов
  Ожидаемый с 2018г запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты

## Slide 6: Средний морфологический состав ТКО в России
Chart: 
| Орг. Отходы | Бумага | Стекло | Текстиль | Пластики | Металлы | Прочее
Продажи | 41 | 35 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3
Все ТКО = 100%
(~60 млн.т. в год)

## Slide 7: Состав выбираемых полезных фракций1
Chart: 
| прочее | Бумага | Стекло | Текстиль | Пластики/ разные | Пластики/упаковка | пластики/ПЭТ | металл
Продажи | 24 | 35 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5
∑ > 20%
Все выбираемые
фракции= 100%
1 на сегодня на МСС выбирается 6-14% от входящего потока

## Slide 8: Содержание основных пластмасс в ТКО и текущая ситуация с их рециклингом
Chart: 
| Упак. Пленка | Мелкая тара | ПЭТ бутылка | Прочее
Сбор, млн. тонн | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.44
Упак. пленка | 35%
Упак. прочая | 42%
ПЭТ бутылка | 12%
Ост. пластики | 11%
Chart: 
| Упак. Пленка | Мелкая тара | ПЭТ бутылка | Прочее
Сбор, млн. тонн | 45 | 54 | 96 | 30.8
Упак. пленка | 20%
Упак. прочая | 24%
ПЭТ бутылка | 42%
Ост. пластики | 14%
Все пластмассы
в ТБО = 100%
Все извлекаемые
из ТБО пластмассы = 100%
Notes: Из 4,24 млн. тонн пластиков выбрасывается вот такое количество по сортам пластика.
Первичка: выпуск пластика в РФ в 2012 – 3,5 млн. тонн + ПЭТ 0,5 млн. тонн + прочее + импорт ок. 1,5 млн. тонн.
Упак. Пленка – в основном термоусадочная полиэтиленовая (ПНД, ПВД), в меньшей степени ПП и ПВХ.
Упак. Прочая – в основном вся мелкая упаковка из ПП и ПНД (шампуни, йогурты, кетчупы и т.п.) + ящики, мешки и т.п.
Ост. Пластики – все не упаковочное (корпуса, строит. Пластик и т.п.) попадающее на свалку.

## Slide 9: Рециклинг отходов пластмасс – тренды 2015-2016
Chart: 
| Ручной сбор на полигонах ТКО | Сортировка на МСК | Отходы производств | Раздельный сбор | Другие источники
2012 год | 0.763 | 0.162 | 0.056 | 0.002 | 0.017
Chart: 
| Ручной сбор на полигонах ТКО | Сортировка на МСК | Отходы производств | Раздельный сбор | Другие источники
2016 год | 0.324 | 0.513 | 0.114 | 0.032 | 0.017

## Slide 10
Указаны цифры использования всеми производителями конечных изделий (волокно, листы, лента, преформы и т.д.), тонн в год
Импорт включает также «невидимый» импорт ПЭТ-хлопьев из Белоруссии и Казахстана (оценка ~5000 тонн из общих 18.000 тонн)
Как и в прошлом году, практически 100% импорта – ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна. В 2016 году явно в лидеры вышла Украина.
Крупнейшие страны-поставщики:
  Украина
  Казахстан
  Белоруссия
  Азербайджан
  Литва
  Таджикистан
Вторичный ПЭТФ – баланс российского рынка
Chart: 
| Потребление вторичного ПЭТ | Производство ПЭТ хлопьев | Импорт
 | 177180 | 159158.21 | 18021.79
~25%

## Slide 11
Источники импорта вторичного ПЭТ в Россию в 2016 (объем, тонн)
Chart: 
| БЕЛОРУССИЯ | КАЗАХСТАН | УКРАИНА | АЗЕРБАЙДЖАН | ЛИТВА | ТАДЖИКИСТАН | ПОЛЬША | ФРАНЦИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ГЕРМАНИЯ
 | 1700 | 3300 | 10395 | 1131.4 | 692.65 | 681.88 | 38.36 | 34.2 | 28.95 | 19.35

## Slide 12
rПЭТ – ценовые индикаторы 2015 vs 2016 vs 2017
Chart: Основные ценовые индикаторы в 2015-2017 гг., руб./кг (релевантный период: Январь - Март)
| Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | Янв.-Февр. 2014 | Янв.-Февр. 2015 | Янв.-Февр. 2016 | ПЭТ-бутылка | ПЭТ-хлопья | Вторичное волокно, РФ | Вторичное волокно, импорт | ПЭТ-лента | ПЭТ-гранулы (первичные)
 | 16 | 25 | 26 | 34 | 54 | 56 | 61 | 87 | 83 | 69 | 110 | 115 | 60 | 66 | 70 | 70 | 78 | 86
Chart: Основные ценовые индикаторы в 2015-2017 гг., руб./кг (релевантный период: Январь - Март)
| ПЭТ-ПБ | ПЭТ-ЧХ | ПЭТ-лента | Вторичное волокно, РФ | Вторичное импортное волокно | Пэт-гранулы(первичные)
2015 янв-фев | 25 | 54 | 66 | 87 | 110 | 78
2016 янв-фев | 27 | 57 | 70 | 84 | 115 | 86
2017 янв-фев | 24 | 49 | 70 | 76 | 65 | 81
+8%
-11%
+5%
-11%
+4%
+0,2%
-3%
-9%
+5%
-43%
+10%
-6%
ПЭТ-ПБ
ПЭТ-ЧХ
ПЭТ-лента
Вторичное волокно,
РФ
Вторичное
импортное
волокно
ПЭТ-гранулы
(первичные)

## Slide 13
Что делают из отходов ПЭТ?
Notes: 13

## Slide 14
Потребление вторичного ПЭТФ по сегментам
  *согласно данным аналитического отдела ProPartners International
Chart: 
| Волокно | Лента, шпагат,мононить | В2В,преформы,гранулы | Пленка,листы(вкл.коррексы и пр.) | остальное(смолы, краски,композиты,литье и пр.)
Продажи | 62.6 | 14.6 | 17.3 | 3.5 | 2
Chart: 
| Волокно | Лента, шпагат,мононить | В2В,преформы,гранулы | Пленка,листы(вкл.коррексы и пр.) | остальное(смолы, краски,композиты,литье и пр.)
Продажи | 5060 | 1180 | 960 | 730 | 150
*тонн

## Slide 15
Key players (map)
Экотехнологии, Тверь,
~7% идёт на ПЭТ-ленту,
остальное – на процессинг в волокно
Фройденберг Политекс,
Нижний Новгород, ПЭТ-хлопья
перерабатываются в нетканый
материал
Пларус, Солнечногорск,
единственное
качественное производство
вторичных ПЭТ-гранул
Селена-ПЭТ, Усть-Джигута,
весь объем
перерабатывается в волокно
и далее частично в ТНП
ЭкоПэт, Казань,
весь объем
перерабатывают в лист
Номатекс, Ульяновск.обл,
весь объем
перерабатывается в волокно
для нетканых материалов
Комитекс, Сыктывкар,
Весь объем идёт на волокно для
нетканых материалов
,
РБ-групп,
Гусь-Хрустальный,
весь объем
перерабатывается
в волокно
Петито, Кострома,
весь объем
перерабатывается в ПЭТ-ленту
Вторком, Челябинск
собственная переработка
ПЭТ-бутылок, производство
ПЭ волокна и геотекстиля
ТЕХНОПЛАСТ
(АВАНТЕКС)
Серково, весь объем
Перерабатывается в
Волокно и далее в
геотекстиль
Крупнейшие переработчики вторичного ПЭТ в России
Notes: КР - Сам сделаю уточнённый

## Slide 16: Рынок вторичного ПЭ в России - цифры
Chart: 
Chart: 
Chart: 
| Полигонный ПНД | Полигонный ПВД | Чистые промышленные отходы (совместно ПНД и ПВД) | Магазинные плёнки (чистый вторичный ПВД)
 | 8.324 | 20.5999 | 22.477 | 48.599
Notes: Добавить названия графиков, а то фиг поймешь что и о чём (даже я не сразу вспомнил)
Забыла добавить к ПВД (610.000т) объем ЛПВД (165.000т).
Левую круговую надо сделать побольше хотя бы визуально, чтобы показать, что первичка гораздо больше вторички.
Цифры и подписи на всех графиках сделать крупнее, шрифт Trebuchet

## Slide 17
Импорт вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016
(объем, тонн)
Chart: Объем поставок rePE 2013-2016, тонн
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Объем поставок rePE 2013-2015, тонн | 2920 | 1893 | 2351 | 3338

## Slide 18
Импорт вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016
(объем, тонн)
Крупнейшие поставщики вторичного ПЭ в Россию в 2013-2016
(объем, тонн)
Chart: 
| Болгария | Польша | Румыния | Германия | Италия
Объем | 2400 | 2805 | 265 | 323 | 4490

## Slide 19: январь-февраль 2015г vs январь-февраль 2016г vs январь-февраль 2017г руб/кг вкл. НДС
Отходы
Хлопья
Гранула
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | Полигонные | Промышленные | Полигонные | Промышленные | Полигонные | Промышленные | Отходы | Хлопья | Гранулы
 | 24.5 | 27.5 | 25 | 35 | 41 | 55 | 38 | 45 | 50 | 50 | 60 | 68 | 60 | 70 | 75 | 68 | 80 | 82
Рынок вторичного ПЭ –
ценовые индикаторы

## Slide 20
Отходы
Чистые
(коммерческие и промышленные)
Грязные (полигон)
Геомембрана
Георешетка
Труба дренажная
Ящики
Полимерпесчаные композиты
Мембраны
кровельная изоляция
Строительная фурнитура
Непищевые пленки
Канализационная
труба
Что делают в РФ из отходов ПЭ – Укрупненное деление рынка
Notes: 20

## Slide 21
Текущий уровень сбора отходов ПЭТ-тары (~25%) позволяет говорить о появлении в России полноценной отрасли, уже представляющей интерес для инвестиций
В 2016 году мы впервые с 2005 года увидели первые признаки некоторого насыщения рынка сырьём, его доступность и стабильность цены
Рынок вторичной переработки ПЭ и ПП также растёт, но здесь существенный объем перерабатываемых отходов – промышленные отходы, использующиеся производителями по месту образования
Рынок вторичных полиолефинов остаётся в целом «кустарным», с большим числом малых предприятий, выпускающих низкокачественную продукцию в объемах десятки тонн в месяц и дискредитирующих идею использования «вторички»
Рынки сбора и переработки отходов других полимеров (ПВХ, ПС) пока крайне слабо развиты; ключевая проблема – отсутствие раздельного сбора и достаточных объемов сортировки ТКО
ВЫВОДЫ

## Slide 22
Уточнение принятых в 2015 году законов в области экологического законодательства и появление новых правил в 2016 году окончательно определило направление движения отрасли:
  ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ
Сегмент продолжает расти “2-digits”
      Эффект «низкого старта»
      Высокие цены на первичные полимеры
      Общий интерес к рециклингу и другим сегментам сферы обращения ТКО
Основные проблемы сегмента сегодня:
      По-прежнему низкие масштабы сбора фракций для переработки
      Неопределенность, связанная с продолжающейся обкаткой в плоскости законодательства и госрегулирования отрасли
      Высокая доля игроков, остающихся «в тени»
ВЫВОДЫ

## Slide 23
Спасибо
за ваш интерес к
вторичной переработке пластмасс!